СПРАВКА

«О состоянии гидромелиоративного комплекса

Волгоградской области и краткосрочной перспективе его развития»

Устойчивое развитие сельского хозяйства в засушливых климатических условиях на территории Волгоградской области невозможно без проведения оросительных  мелиораций.

Мелиоративное имущество Волгоградской области в технологическом плане представляет единый комплекс, в который входят федеральные головные насосные станции и гидротехнические сооружения с напорными трубопроводами,  магистральными каналами, а также перекачивающие и подкачивающие насосные станции, сеть межхозяйственных и внутрихозяйственных трубопроводов областной государственной собственности и дождевальные машины частной собственности.

Мелиоративный комплекс предназначен не только для подачи воды на поля орошения, но и для водоснабжения личных подсобных хозяйств и населенных пунктов.

В связи с сокращением объемов финансирования на содержание и развитие мелиоративных систем области, из всех уровней бюджетов с 1991 года, 187,5 тыс. га орошаемых земель были переведены в богарные земли.

По состоянию на 1.01.2010г. площадь всех орошаемых земель в Волгоградской области составляет 233,4 тыс. га, в том числе регулярного орошения - 178,8 тыс. га, лиманного орошения - 54,6 тыс.га.

Принятые Федеральные целевые программы «Повышение плодородия почв России» на 1996-2000 и 2000-2005 годы, областные целевые программы «Повышение плодородия почв Волгоградской области» на 2002-2005 годы и долгосрочной областной целевой программы «Развитие АПК Волгоградской области» на 2009-2012 годы за счет средств выделенных на мелиоративные мероприятия, не дали полностью разрушить мелиоративный комплекс и несколько стабилизировали ситуацию в орошаемом земледелии области.

Это позволило за 4 года произвести ремонт 57 подкачивающих насосных станций, заменить 68,8 км трубопроводов различных диаметров.

На объектах федеральной собственности:

- реконструированы головные плавучие насосные станции на Заволжской и Большой Волгоградской оросительных систем, перекачивающая насосная станция №3 Городищенской оросительной системы;

- заменена плавучая насосная станция на Каширинском, Краснослободском водных трактах;

- на головной насосной станции №1 Городищенской оросительной системы ведутся работы по замене силовых питающих кабелей.

За счет средств областного бюджета произведен текущий ремонт Кузнецовской плавучей насосной станции «Роса-10» и Ромашковской перекачивающей насосной станции №26 Палласовского района.

В целях снижения затрат при производстве продукции на  мелиоративных землях в областном бюджете (начиная с 2000 года) предусматриваются средства для компенсации части затрат на электроэнергию, использованную насосными станциями для целей орошения.

Размер компенсации затрат на электроэнергию, использованную для орошения сельскохозяйственных культур устанавливается в зависимости от условий водозабора (дополнительная водоперекачка и забор воды из Волго-Донского судоходного канала) и урожайности сельскохозяйственных культур нормативными правовыми актами Главы Администрации Волгоградской области.

Тем самым применены меры, побуждающие водопользователей  по приобретению дождевальных машин нового поколения и систем капельного орошения. В результате  сельхозтоваропроизводители  приобрели 53 дождевальные машины, в том числе 41  машину фирмы «Бауэр», 8 комплектов ДКШ-64 и 5 комплектов машин «Фрегат». Реконструировали 9340 га орошаемых земель, на 6 900гектарах смонтировали системы капельного орошения.

Однако принятые меры, из-за недостатка финансирования из всех уровней бюджетов, не позволили решить основные проблемные вопросы:

1) предельный износ основных фондов:

Практически все головные плавучие насосные станции на головных водозаборах отработали 1,5-2 нормативных срока и требуют реконструкции или замены.

Стационарные головные насосные станции вводились в эксплуатацию еще раньше, например:

Головная насосная станция Генераловской оросительной системы год ввода в эксплуатацию - 1954;

Головной водозабор Райгородской оросительной системы год ввода в эксплуатацию - 1956;

Насосная станция №1 с аванкамерой и подводящим каналом год ввода в эксплуатацию - 1971;

Головной водозабор Большой Волгоградской оросительной системы год ввода в эксплуатацию - 1974;

Головные насосные станции I и II подъемов Городищенской оросительной системы год ввода в эксплуатацию - 1975;

В целом «большое орошение» в Волгоградской области получило развитие в 1974-1980 годах. Соответственно и оросительные системы вводились в эксплуатацию в эти же сроки. При среднегодовом нормативе амортизации около 5 процентов срок службы мелиоративного оборудования и трубопроводов составляет 25 лет.

- На магистральных каналах всех оросительных систем продолжается разрушение облицовочных плит, противофильтрационных покрытий, просадка оснований, заиление и зарастание растительностью не облицованных каналов;

- Вызывает тревогу состояние насосно-силового оборудования и питающих электрических сетей головных насосных станций.

Пример: только на головных насосных станциях I и II подъёмов Городищенской оросительной системы требует замены 32 км силового кабеля (цена – 80 млн. руб.)

- Износ насосно-силового оборудования ПНС составляет 84,5%;

- Износ внутрихозяйственной оросительной сети составляет более 80%, причем 70-75% сетей находится в государственной собственности Волгоградской области. Комитет предлагает заняться поэтапной реконструкцией  внутрихозяйственных оросительных сетей и в первую очередь в заволжских районах.

Для того чтобы ускорить данный процесс необходимо уже сегодня иметь уверенность в том, что на 2011 год будут выделены Комитету капитальные вложения. Это необходимо для того, чтобы хозяйствующие субъекты приступили к изготовлению проектно-сметной документации.

В настоящее время уже имеется изготовленная проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы на сумму 38,5 млн. рублей, которая позволит реконструировать внутрихозяйственную сеть на площади 636 гектаров (в ценах 2008 года), в том числе: ООО племзавод «Котлубань» Городищенского муниципального района – 460 га и 176 га СПК «Престиж» Ленинского муниципального района.

2) Аналогичное состояние и с лиманным орошением, которое расположено в основном в Заволжских и Светлоярском муниципальных районах и требует коренного улучшения.

Необходимо предусмотреть в областном бюджете компенсацию части затрат на реконструкцию лиманов не зависимо от их принадлежности по видам собственности.

Кроме того, анализ показывает, что большинство руководителей муниципальных районов недостаточно заинтересованы в эффективном использовании орошаемых земель. Забывается практика последних лет о проведении уточнения поливных площадей после заключения договоров на подачу воды между водопотребителями и ФГУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз». Так на 01.08.2010  ФГУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» заключило договора на подачу воды всего на 28,5 тыс. га, а поливается ориентировочно более чем в 2 раза больше. Это дополнительные доходы в бюджеты муниципальных образований.

По состоянию на 1.01.2010г. 	балансовая стоимость мелиоративных фондов составляет 9,02 млрд. рублей (остаточная стоимость - 1,84 млрд. рублей), в том числе:

федеральная собственность			- 5,6 млрд. руб. (1,2 млрд. руб.);

собственность Волгоградской области	- 3,1 млрд. руб. (0,32 млрд. руб.);

собственность граждан и юридических лиц	- 0,32 млрд. руб.

На оросительных системах эксплуатируется 14,9 тыс. гидротехнических сооружений, 588 электрифицированных насосных станций. Протяженность оросительной сети составляет 6,2 тыс. км, из них открытой сети – 2,3 тыс. км; закрытой сети – 3,9 тыс. км.

Для разработки краткосрочной стратегии развития гидромелиоративного комплекса Волгоградской области необходимо согласовать источники финансирования из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

При положительном решении финансовых вопросов предлагается:

I. По объектам, находящимся в федеральной собственности начать реконструкцию:

1. Головных насосных станций;

2. Магистральных каналов и напорных трубопроводов;

3. Перекачивающих и подкачивающих насосных станций;

4. Замену рыбозащитных устройств;

5. Внутрихозяйственной оросительной сети.

II. По объектам находящимся в государственной собственности Волгоградской области начать реконструкцию:

1. Перекачивающих и подкачивающих насосных станций;

2. Внутрихозяйственной оросительной сети на на 5 - 7 тысячах гектаров в год.

III. Проектно-сметная документация на реконструкцию орошаемых севооборотов будет разрабатываться с учетом новых дождевальных машин и систем орошения. Сельхозтоваропроизводители обязаны приобрести указанные в ПСД дождевальные машины и системы орошения.

IV. Лиманное орошение является основой кормовой базы для заволжских районов. В условиях тяжелого финансового положения хозяйств, необходимо предусмотреть компенсацию части затрат на их реконструкцию.

В настоящее время, Администрацией Волгоградской области направлены предложения первому заместителю Председателя Правительства РФ В.А.Зубкову (прилагаются) с просьбой о включении в план финансирования Министерства сельского хозяйства РФ на 2011-2015 годы перечисленных в приложении объектов, находящихся в федеральной собственности и предусмотреть  компенсацию части затрат на реконструкцию лиманов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов находящихся в федеральной собственности планируемых для реконструкции в 2011-2015 годах

по ФГУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» Волгоградская область

| Наименование объекта и вида работ | Год ввода в эксплуатацию | Площадь орошаемых земель | Протяженность магистрального канала, км | Объем предполагаемых работ | Ориентировочная стоимость работ (млн. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| 2011 - 2012 годы |
| 1. Реконструкция насосной станции №2 и №4 Палласовской обводнительно-оросительной системы, Палласовский муниципальный район. | 1978 | 15480,0 |  |  | 460,00 | Предотвращение выбытия земель из с/х оборота. |
| 2.Реконструкция головной насосной станции на Иловатской ОС, Старополтавский муниципальный район. | 2000 | 3100 |  |  | 120,00 | Предотвращение выбытия земель из с/х оборота. |
| 3. Реконструкция головной насосной станции № 1 и напорного трубопровода Генераловской оросительной системы, Котельниковский муниципальный район. | 1954 | 8330 |  |  | 300,00 | Предотвращение выбытия земель из с/х оборота. |
| 4.Реконструкция головной насосной станции на орошаемом участке «Кузнецовский», Иловлинский муниципальный район. | 1988 | 400 |  |  | 120,00 | Предотвращение выбытия земель из с/х оборота. |
| Реконструкция рыбозащитных устройств (РЗУ) |  |  |  |  |  |  |
| 1.Головной водозабор Тажинской оросительной системы | 1988 | 8046 |  |  | 15,00 |  |
| 2.Головной водозабор Райгородской оросительной системы | 1956 |  |  |  | 35,00 |  |
| 3.Головной водозабор Большой Волгоградской оросительной системы | 1974 | 19433 |  |  | 35,00 |  |
| 4.Головной водозабор Заволжской оросительной системы | 1976 | 22840 |  |  | 25,00 |  |
| 5. Реконструкция головной насосной станции Калачевской оросительной системы, Городищенский муниципальный район. | 1988 | 7131 |  |  | 150,00 | Предотвращение выбытия земель из с/х оборота. |
| 2013 - 2014 годы |
| 1.Реконструкция головной насосной станции на Оленьевской ОС. Дубовский муниципальный район. | 1974 | 4700 |  |  | 120,00 | Предотвращение выбытия земель из с/х оборота. |
| 2. Реконструкция головной насосной станции Заволжской оросительной системы, Николаевский муниципальный район. | 1976 | 22840 |  |  | 240,00 | Предотвращение выбытия земель из с/х оборота. |
| 3. Реконструкция головной насосной станции (понтон-1) Каширинского и Краснослободского водных трактов, Среднеахтубинский муниципальный район. | 1976 | 13700 |  |  | 150,00 | Предотвращение выбытия земель из с/х оборота. |
| 4.Реконструкция напорных трубопроводов и магистрального канала Городищенской оросительной системы | 1975 | 25674 | 72,6 | 9 | 500,00 |  |
| 2014 - 2015 годы |
| 1. Реконструкция насосной станции №1 с аванкамерой и подводящим каналом Варваровской оросительной системы, Калачевский муниципальный район. | 1971 | 3180 |  |  | 75,00 | Предотвращение выбытия земель из с/х оборота. |
| 2. Реконструкция подкачивающей насосной станции № 6 Городищенской оросительной системы, Городищенский муниципальный район. | 1977 | 653 |  |  | 48,00 | Предотвращение выбытия земель из с/х оборота. |
| 3. Реконструкция подкачивающей насосной станции № 2, Быковского муниципальный. | 1974 | 303 |  |  | 45,00 | Предотвращение выбытия земель из с/х оборота. |
| 4. Реконструкция подкачивающей насосной станции № 4А Городищенской оросительной системы, Городищенский муниципальный район. | 1976 | 1123 |  |  | 40,00 | Предотвращение выбытия земель из с/х оборота. |
| 5.Реконструкции магистрального канала Райгородской оросительной системы | 1956 | 6500 | 10 | 10 | 600,00 | Предотвращение выбытия земель из с/х оборота. |
| 6. Реконструкции магистрального канала Кисловской оросительной системы | 1975 | 25232 | 60,4 | 14 | 800,00 | Предотвращение выбытия земель из с/х оборота. |